附件

14KW交流充电桩（慢充）

（1）输入电压、电流：AC 220V±15% 、32A*2

（2）工作温度：-20℃—50℃

（3）功率：14kw双枪

（4）产品型号:EVG2-32DNW5

（5）物理介质接口：

RS485：最大传输速率可达 10Mbps，最大传输距离可

达 1200 米（100kbps 以下）

CAN：通信距离最远可达 10KM(速率低于 5Kbps)，通

信距离小于 40m 时，速率可达到 1Mbps

以太网：最大传输距离 100M 左右，速率可达 100Mbps

（6）尺寸大小（含背夹）

566mm*322mm*139mm

（7）充电启动方式

1. RFID 拍卡启动； 2.手机 APP 启动；3.远程启动；

4.预约充电 按电量充电

60KW直流充电桩（快充）

（1）额定交流输入电压 ：380 VAC

（2）额定频率： 50Hz/60Hz

（3）功率因素： ≥0.99

（4）谐波电流限值要求：（THD） ≤5（A 级设备） %

（5）交流输入制式：三相五线制 3P+N+PE

（6）额定输入电流：98A

（7）额定输出功率：60KW

（8）产品定制功能：

1.支持单、双枪机型定制；

2.支持功率分配；支持多枪同充、智能模

式充电。

3.支持恒功率电压范围选择，支持输出电

压 400-750V 及 600-750V 恒功率选择。

（9）工作温度：-40～65（50℃以上需降额使用）